# Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 30 ноября 1999 г. N 471-ст

Дата введения -

1 сентября 2000 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ

ENERGY CONSERVATION. POWER ENGINEERING CERTIFICATE

OF FUEL-ENERGY RESOURCES FOR INDUSTRIAL CONSUMER.

BASIC RULES. STANDARD FORMS

ГОСТ Р 51379-99

## Предисловие

1. Разработан Временным творческим коллективом при ФГУ "Российское агентство энергоэффективности".

Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 1999 г. N 471-ст.

3. Введен впервые.

## Введение

Госэнергонадзором РФ в сотрудничестве с Московским агентством энергосбережения подготовлены типовые формы энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, предложенные для опытного внедрения на ряде предприятий. Данные формы позволяют получать в концентрированном виде объективную информацию об уровне и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на производственных предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и коммунального хозяйства. Апробация разработанных форм активно проводилась в течение двух лет нижегородским, московским региональными центрами энергосбережения и другими организациями, специализирующимися в области энергоаудита.

Настоящий стандарт, регламентирующий основные положения энергетической паспортизации, устанавливающий формы документов - составных частей паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, дополняющих и уточняющих ранее разработанные формы, отражает накопленный опыт в области энергетической паспортизации предприятий и предлагает единый унифицированный подход к его составу и структуре.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению и содержанию энергетического паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с целью определения фактического баланса потребления ТЭР, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Обязательность разработки и ведения энергетического паспорта потребителя ТЭР определяется нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Стандарт используется органами государственного энергетического надзора при энергетических обследованиях потребителей энергоресурсов и оценке эффективности использования ТЭР.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.417-81. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Основные положения

ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

## 3. Определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями:

Энергосбережение: реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Топливно-энергетические ресурсы: совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

Эффективное использование энергетических ресурсов: достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов: физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).

Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия.

Организация-энергоаудитор: юридическое лицо (организация, кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющее лицензию на выполнение этих работ.

## 4. Общие положения

4.1. Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

4.2. Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель ТЭР.

Методические рекомендации по заполнению и ведению энергетического паспорта разрабатывают энергоаудиторы и согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными для государственного надзора за эффективным использованием ТЭР.

4.3. Энергетические обследования эффективности использования ТЭР проводят:

- потребители ТЭР (собственные внутренние обследования);

- энергоаудиторские организации, работающие по контракту;

- органы, осуществляющие надзор и контроль за эффективностью использования ТЭР.

Правила проведения энергетических обследований потребителей ТЭР устанавливает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный для государственного надзора за эффективностью использования ТЭР.

4.4. Объектами энергетического обследования являются:

- производственное оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ (услуг);

- технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей;

- процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

4.5. Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области контроля за эффективностью использования ТЭР.

4.6. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования, административное руководство потребителя ТЭР.

4.7. Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на предприятии, в территориальном органе государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

4.8. Гриф энергетического паспорта определяет руководство потребителя ТЭР в установленном порядке.

## 5. Структура и содержание энергетического паспорта

промышленного потребителя ТЭР

5.1. Энергетический паспорт состоит из следующих разделов:

5.1.1. Общие сведения о потребителе ТЭР;

5.1.2. Сведения о потреблении ТЭР:

- общее потребление энергоносителей;

- потребление электроэнергии;

- потребление тепловой энергии;

- потребление котельно-печного топлива;

- потребление моторного топлива;

5.1.3. Сведения об эффективности использования ТЭР;

5.1.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР;

5.1.5. Выводы.

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР должен включать:

- перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимостном и натуральном выражении;

- предлагаемые направления повышения эффективности использования ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном выражении с указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости;

- количественную оценку снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий:

- беззатратных и низкозатратных;

- среднезатратных;

- высокозатратных.

5.2. Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР включают:

5.2.1. Титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР (Приложение А);

5.2.2. Общие сведения о потребителе ТЭР, приведенные в форме (Приложение Б), содержащей информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии;

5.2.3. Сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные в форме (Приложение В), содержащей информацию о годовом потреблении и коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем ТЭР;

5.2.4. Сведения о потреблении электроэнергии, приведенные в формах (Приложения Г - К), содержащих информацию о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования, содержащих информацию о собственном производстве электрической и тепловой энергии (собственной теплоэлектростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии;

5.2.5. Сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, приведенные в формах (Приложения Л - П), содержащих информацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в состав собственной ТЭС), сведения о технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теплоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии;

5.2.6. Сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии, приведенные в формах (Приложения Р - Ф), содержащих информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транспортными средствами и др., а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива;

5.2.7. Сведения о показателях эффективности использования ТЭР, приведенные в форме (Приложение Х), содержащей информацию об удельных расходах ТЭР;

5.2.8. Сведения об энергосберегающих мероприятиях, приведенные в форме (Приложение Ц), содержащей информацию об энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР.

Представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта используют в качестве базовых. В зависимости от принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особенностей и специфики производственного оборудования и технологических процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за эффективным использованием ТЭР, могут быть дополнены и утверждены в составе соответствующего нормативного документа.

5.3. При заполнении энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР могут быть использованы нормативные и методические материалы, представленные в Приложении Ш.

# Приложение А

(обязательное)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N ___

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов

___________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

Паспорт разработан

месяц ___________ 200_ г.

_______________________________________

(наименование организации-разработчика)

______________________________________________

(должность руководителя организации-

разработчика,  подпись, фамилия)

___________________________________________     ___________________________

(подпись, фамилия, должность ответственного       (должность исполнителя,

за энергохозяйство потребителя)                 подпись, фамилия)

Срок действия до _______________________________________

(пять лет, не считая года разработки)

# Приложение Б

(обязательное)

Общие сведения о промышленном потребителе

топливно-энергетических ресурсов

___________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя топливно-энергетических ресурсов)

1. Вид собственности ______________________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Наименование головной (вышестоящей) организации ________________________

4. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________

5. Ф.И.О. гл. инженера ____________________________________________________

6. Ф.И.О. гл. энергетика __________________________________________________

7. Факс ___________________________________________________________________

8. Банковские реквизиты ___________________________________________________

9. Телефоны:

гл. инженера ______________________________

гл. энергетика ____________________________

для справок _______________________________

| Наименование | Единица измерения | Базовый год | Текущий год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Объем производства продукции (услуг, работ) | тыс. руб. |  |  |  |
| 2. Производство продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| 2.1. Основная продукция |  |  |  |  |
| 2.2. Дополнительная продукция |  |  |  |  |
| 3. Потребление энергоресурсов | тыс. т у.т. ------------- тыс. руб. <1> |  |  |  |
| 4. Энергоемкость производства продукции <2> | тыс. т у.т. ----------- тыс. руб. |  |  |  |
| 5. Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции <3> |  |  |  |  |
| 6. Среднесписочная численность | чел. |  |  |  |
| 6.1. в т.ч. промышленно- производственный персонал | чел. |  |  |  |

--------------------------------

<1> Стоимость ТЭР определяется по предъявленным счетам.

<2> Определяется по формуле:

Значение п. 3 (числитель)

-------------------------.

Значение п. 1

<3> Определяется по формуле:

Значение п. 3 (знаменатель)

---------------------------.

Значение п. 1

# Приложение В

(обязательное)

Общее потребление энергоносителей

| Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потреб- ленное коли- чество в год | Коммерческий учет | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип прибора (марка) | Коли- чество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |
| 1.1. Газообразное топливо |  |  |  |  |  |
| 1.2. Твердое топливо |  |  |  |  |  |
| 1.3. Жидкое топливо |  |  |  |  |  |
| 1.4. Альтернативные (местные) виды топлив |  |  |  |  |  |
| 1.5. Переводные коэффициенты в условное топливо |  |  |  |  |  |
| 2. Электроэнергия | МВт х ч |  |  |  |  |
| 3. Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
| 3.1. Давление | МПа |  |  |  |  |
| 3.2. Температура прямой и обратной воды | °С |  |  |  |  |
| 3.3. Температура перегрева пара | °С |  |  |  |  |
| 3.4. Степень сухости пара | % |  |  |  |  |
| 4. Сжатый воздух | кН х куб. м |  |  |  |  |
| 4.1. Давление | МПа |  |  |  |  |
| 5. Моторное топливо: | л, т |  |  |  |  |
| 5.1. Бензин |  |  |  |  |  |
| 5.2. Керосин |  |  |  |  |  |
| 5.3. Дизельное топливо |  |  |  |  |  |

# Приложение Г

(обязательное)

Сведения о трансформаторных подстанциях

| Производство, цех, номер подстанции | Год ввода в эксплуа- тацию | Тип трансфор- матора | Количество трансфор- маторов | Суммарная мощность подстанции, к х ВА | Напряжение, кВ, высшее/ низшее | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# Приложение Д

(обязательное)

Установленная мощность потребителей электроэнергии

по направлениям использования

| Направление использования электроэнергии | Количество и суммарная мощность, кВт, электродвигателей (в цехах, участках, производствах и т.п.) | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
|  | Цех N ___ | Цех N ___ | Цех N ___ | Цех N ___ |  |
|  | Коли- чество | Мощ- ность | Коли- чество | Мощ- ность | Коли- чество | Мощ- ность | Коли- чество | Мощ- ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Технологическое оборудование, в т.ч.: - электропривод, электро- термическое оборудование - сушилки - прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прочее, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Е

(рекомендуемое)

Сведения о компрессорном оборудовании

| Цех, участок, произ- водство, тип ком- прессора | Год ввода в эксплу- атацию | Коли- чество | Произво- дитель- ность, куб. м/ мин. | Давле- ние, МПа | Мощность электро- привода, кВт | Время работы компрес- сора за год по журналу, ч, год | Расчетный среднего- довой расход электро- энергии, МВт х ч | Удельный расход электро- энергии факт./ норм. <*>, кВт х ч/ 1000 куб. м | Система охлаждения (оборотное, водопровод- ное и т.п.) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

--------------------------------

<*> В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле:

Значение графы 6

_____________________ х 100.

Значение графы 4 х 60

# Приложение Ж

(рекомендуемое)

Характеристика холодильного оборудования

Тип теплоотводящего устройства ____________________

| Тип агрегата- источника | Год ввода в эксплу- атацию | Мощность по холоду, Гкал/ч | Темпера- тура в холоди- льной камере, °С | Установ- ленная мощность, кВт | Удельный расход электро- энергии, факт./ норм., кВт х ч/ Гкал | Режим работы, летом/ зимой, ч/сут. | Система отвода тепла от конденсатора | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход теплоно- сителя летом/ зимой, т/ч | Охлаж- дение летом/ зимой, от ___ до ___ °С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Приложение И

(рекомендуемое)

Сведения о составе и работе основного оборудования

теплоэлектростанции <*>

--------------------------------

<*> Сведения о составе и работе котельных агрегатов, входящих в состав ТЭС, заполняют по форме Л.

Топливо: основное _______________

резервное _______________

┌───────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────┐

│Год    │Электри- │Тепловая │Тип   │Коли- │КПД   │Годовое  │Коэффициент│Удельный │Приме-│

│ввода  │ческая   │мощность │турбо-│чество│турбо-│использо-│эффектив-  │расход   │чание │

│ТЭС в  │мощность │ТЭС,     │агре- │турбо-│агре- │вание    │ности      │топлива  │      │

│эксплу-│ТЭС,     │проектн./│гата  │агре- │гата, │турбо-   │использова-│на произ-│      │

│атацию │проектн./│факт.,   │      │гатов │%     │агрегата,│ния уста-  │водство  │      │

│       │факт.,   │Гкал     │      │      │      │проектн./│новленной  │электро- │      │

│       │кВт      │         │      │      │      │факт., ч │мощности,  │энергии, │      │

│       │         │         │      │      │      │         │Р          │г у.т./  │      │

│       │         │         │      │      │      │         │ факт.     │(кВт х ч)│      │

│       │         │         │      │      │      │         │------     │         │      │

│       │         │         │      │      │      │         │Р          │         │      │

│       │         │         │      │      │      │         │ уст.      │         │      │

├───────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┤

│   1   │    2    │    3    │  4   │  5   │  6   │    7    │     8     │    9    │  10  │

├───────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┤

└───────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────┘

# Приложение К

(обязательное)

Баланс потребления электроэнергии в 200_ г.

(МВт х ч (графа 5 - в процентах))

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление | В том числе расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Приход 1. Сторонний источник (по счетчикам) 2. Собственная ТЭС |  |  |  |  |
| II. Расход <*> |  |  |  |  |
| 1. Технологическое оборудование, в т.ч.: - электропривод, электротермиче- ское оборудование - сушилки - прочее |  |  |  |  |
| 2. Насосы |  |  |  |  |
| 3. Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| 4. Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| 5. Компрессоры |  |  |  |  |
| 6. Сварочное оборудование |  |  |  |  |
| 7. Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 8. Освещение |  |  |  |  |
| 9. Прочие, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |
| 10. Субабоненты |  |  |  |  |
| 11. Потери эксплуатационно неизбежные: - в сетях, суммарные - в трансформаторах |  |  |  |  |
| 12. Нерациональные потери |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье "Расход" заполняется и графа 2.

# Приложение Л

(обязательное)

Сведения о составе и работе котельной

Топливо: основное - природный газ

резервное - _____________

| Тип котло- агре- гата | Год ввода в эксплу- атацию | Коли- чество | Производи- тельность, проект./ факт. <*>, т/ч, Гкал/ч | Давление, раб./факт. <*>, МПа | КПД "брутто" по данным последних испытаний, % | КПД по пас- порту, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, факт./норм. <*>, кг у.т./Гкал | Годовой расход топлива по ком- мерче- скому учету, тыс. т у.т. | Годовая выработка тепла по приборно- му учету, Гкал | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

--------------------------------

<*> Определяется по паспортным данным.

# Приложение М

(обязательное)

Характеристика технологического оборудования,

использующего тепловую энергию

(пар, горячая вода)

| Назначе- ние, на- правление использо- вания агрегата | Наимено- вание агрегата, год вво- да, тип, марка, вид энерго- носителя | Произво- дитель- ность агрегата (паспорт- ная) по продукту, ___/ч | Коли- чество | Рабочие параметры на входе/ на выходе | Удельный расход тепло- энергии на единицу продук- ции, Гкал/___ | КПД по пас- порту, % | Конден- сатоот- водчики: тип, коли- чество | Наличие теплоути- лизацион- ных уст- ройств, темпера- тура кон- денсата, °С | Примеча- ние (ха- рактерис- тика за- грязнений конденса- та) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дав- ление рабо- чее, МПа | темпе- ратура рабо- чая, °С |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Приложение Н

(обязательное)

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 200_ г.

(Гкал/год)

| Наименование объекта (цех, участок и др.), теплоноситель (пар, горячая вода) | Техноло- гическое оборудо- вание | При фактических значениях среднегодовой температуры, °С, и продолжительности отопительного периода, сут. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Приточная вентиляция | Горячее водоснаб- жение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Производственные помещения 1.1. 1.2. Итого: по производственным помещениям |  |  |  |  |  |
| 2. Общепроизводственные службы и помещения 2.1. 2.2. Итого: по общепроизводствен- ным службам |  |  |  |  |  |
| 3. Всего |  |  |  |  |  |

# Приложение П

(обязательное)

Баланс потребления тепловой энергии в 200_ г.

(Гкал (графы 8, 10, 12 - в процентах))

| Статьи прихода/расхода | Характеристики, параметры | Сум- марное потреб- ление | Расчетно- нормативное потребление с учетом нормативных потерь (При- ложение М) | Потери: эксплуа- тационно- неизбеж- ные/факт. | Возврат конден- сата | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепло- носи- тель | давле- ние Р, МПа | темпе- ратура, °С <*> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Технологические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. в т.ч. пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отопление и вентиляция, в т.ч. калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Суммарные сетевые потери (нормируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: производствен- ный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Субабоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При теплоносителе "горячая вода" указывают температуру прямой и обратной воды.

# Приложение Р

(обязательное)

Характеристика топливоиспользующих агрегатов

| Назначение, направление использова- ния | Наименование агрегата, тип, марка, характерный размер, год ввода в эксплуатацию | Коли- чество | Производи- тельность агрегата (паспорт- ная) по продукту, ___/ч | Удельный расход топлива на единицу продукции, кг у.т./___ | Наименование и краткая ха- рактеристика теплоутилиза- ционного оборудования, температура отходящих газов, °С | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактически за 200_ г. | норматив расхода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение С

(обязательное)

Баланс потребления котельно-печного топлива в 200_ г.

(Потребление в т у.т.)

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | В том числе | Коэффи- циент полез- ного исполь- зования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетно- нормативное потребление с учетом нормативных потерь | потери энергии: эксплуа- тационно- неизбеж- ные/факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Приход Итого: приход |  |  |  |  |  |
| II. Расход 1. Технологическое использование, в т.ч.: 1.1. нетопливное исполь- зование (в виде сырья) 1.2. нагрев 1.3. сушка 1.4. обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |
| 2. На выработку тепловой энергии: 2.1. в котельной 2.2. в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |

# Приложение Т

(обязательное)

Характеристика использования моторных топлив

транспортными средствами

| Наимено- вание (марка), тип транс- портного средст- ва, год выпуска | Коли- чество транс- портных средств | Грузо- подъем- ность, т, пассажи- ровмес- тимость, чел. | Вид исполь- зован- ного топлива | Удельный расход топлива по пас- портным данным, л/км; л/(т х км) | Годовые показатели текущего года | Количе- ство из- расходо- ванного топлива, л | Способ измере- ния расхода топлива | Удель- ный расход топли- ва, л/ (т х км) | Коли- чество полу- чен- ного топли- ва, л | Потери топли- ва | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Про- бег, км | Объем грузо- пере- возок, т х км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

# Приложение У

(обязательное)

Баланс потребления моторных топлив

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребле- ние, л | Расчетно- нормативное потребление, л | Потери, л | Фактический удельный расход, л/(т х км) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неиз- бежные | факти- ческие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Приход |  |  |  |  |  |  |
| Итого: приход |  |  |  |  |  |  |
| II. Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1. Транспортировка грузов |  |  |  |  |  |  |
| 2. Перевозка людей |  |  |  |  |  |  |
| 3. На выработку энергии |  |  |  |  |  |  |
| Итого: расход |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Ф

(обязательное)

Сведения об использовании вторичных энергоресурсов,

альтернативных (местных) топлив и возобновляемых

источников энергии

| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характе- ристики | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
| 1.1. Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1. Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2. Расход | куб. м/ч |  |  |
| 1.1.3. Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4. Температура | °С |  |  |
| 1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2. Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3. Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2. Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1. Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2. Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1. Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2. Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  |
| 2.3. Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4. КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5. Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт х ч |  |  |

# Приложение Х

(обязательное)

Удельный расход ТЭР на выпускаемую продукцию

┌──────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────────────────┬──────┐

│ Виды энергоносителей │     Единица     │Базовый │  Расчетные удельные   │Приме-│

│    и наименование    │    измерения    │год:    │расходы энергоносителей│чание │

│  продукции (работ)   │                 │фактиче-│ (нормативы) по видам  │      │

│                      │                 │ский    │  продукции с учетом   │      │

│                      │                 │удельный│ реализации программы  │      │

│                      │                 │расход  │   энергосбережения    │      │

│                      │                 │общеза- │  (Приложение Ц) при   │      │

│                      │                 │водской/│  объеме производства  │      │

│                      │                 │цеховой │в ____ г. обследования │      │

│                      │                 │        ├───────┬───┬───┬───┬───┤      │

│                      │                 │        │текущий│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │      │

│                      │                 │        │  год  │   │   │   │   │      │

├──────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼──────┤

│          1           │        2        │   3    │   4   │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │  9   │

├──────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼──────┤

│1. Котельно-печное    │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│топливо:              │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│1.1. на продукцию     │кг у.т./ед. изд. │-       │       │   │   │   │   │      │

│1.2. на производство  │кг у.т./Гкал     │-       │       │   │   │   │   │      │

│тепловой энергии      │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│1.3. на выработку     │г у.т./(кВт х ч),│-       │       │   │   │   │   │      │

│электрической и       │кг у.т./Гкал     │        │       │   │   │   │   │      │

│тепловой энергии      │                 │        │       │   │   │   │   │      │

├──────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼──────┤

│2. Тепловая энергия:  │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│2.1. на продукцию     │Гкал/ед. изд.    │-       │       │   │   │   │   │      │

├──────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼──────┤

│3. Электроэнергия:    │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│3.1. на продукцию     │кВт х ч/ед. изд. │-       │       │   │   │   │   │      │

│3.2. на производство  │кВт х ч/(кН х    │-       │       │   │   │   │   │      │

│сжатого воздуха       │куб. м)          │        │       │   │   │   │   │      │

│3.3. на производство  │кВт х ч/Гкал     │-       │       │   │   │   │   │      │

│холода                │                 │        │       │   │   │   │   │      │

├──────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼──────┤

│4. Моторное топливо:  │                 │        │       │   │   │   │   │      │

│- бензин              │л/км             │        │       │   │   │   │   │      │

│- керосин             │л/(т х км)       │        │       │   │   │   │   │      │

│- дизельное топливо   │                 │        │       │   │   │   │   │      │

└──────────────────────┴─────────────────┴────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴──────┘

# Приложение Ц

(обязательное)

Перечень

энергосберегающих мероприятий

┌─────────────────────────┬────────┬─────────────────┬────────┬───────┬──────┐

│Наименование мероприятий,│Затраты,│Годовая экономия │Согласо-│Срок   │Приме-│

│    вид энергоресурса    │  тыс.  │топливно-        │ванный  │окупае-│чание │

│                         │  руб.  │энергетических   │срок    │мости  │      │

│                         │        │ресурсов         │внедре- │       │      │

│                         │        ├───────┬─────────┤ния,    │       │      │

│                         │        │в нату-│в стоимо-│квартал,│       │      │

│                         │        │ральном│стном вы-│год     │       │      │

│                         │        │выраже-│ражении, │        │       │      │

│                         │        │нии    │тыс. руб.│        │       │      │

│                         │        │       │(по      │        │       │      │

│                         │        │       │тарифу)  │        │       │      │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│            1            │   2    │   3   │    4    │   5    │   6   │  7   │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│Мероприятия по экономии: │        │       │         │        │       │      │

│- котельно-печного       │        │       │         │        │       │      │

│топлива, т у.т.          │        │       │         │        │       │      │

│- тепловой энергии, Гкал │        │       │         │        │       │      │

│- электроэнергии, МВт х ч│        │       │         │        │       │      │

│- сжатого воздуха, кН х  │        │       │         │        │       │      │

│куб. м, и других         │        │       │         │        │       │      │

│материальных ресурсов    │        │       │         │        │       │      │

│- моторного топлива      │        │       │         │        │       │      │

│- бензина                │        │       │         │        │       │      │

│- керосина               │        │       │         │        │       │      │

│- дизельного топлива     │        │       │         │        │       │      │

│Экономия, всего:         │        │       │         │        │       │      │

│тыс. т у.т.              │        │       │         │        │       │      │

│Гкал                     │        │       │         │        │       │      │

│МВт х ч                  │        │       │         │        │       │      │

│л, т                     │        │       │         │        │       │      │

│в т.ч. по мероприятиям,  │        │       │         │        │       │      │

│принятым к внедрению:    │        │       │         │        │       │      │

│тыс. т у.т.              │        │       │         │        │       │      │

│Гкал                     │        │       │         │        │       │      │

│МВт х ч                  │        │       │         │        │       │      │

│л, т                     │        │       │         │        │       │      │

└─────────────────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴──────┘

# Приложение Ш

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях. РД 34.09.105-96. М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

2. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающимися устройствами. РД 50-213-80. Изменение N 1 к РД 50-213-80. М.: Изд-во стандартов, 1998.

3. Методика выполнения измерений с использованием сужающихся устройств. МИ 2204-92. М.: Изд-во стандартов, 1997.

4. Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях. МУ 34-70-050-83. М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.

5. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях. МУ 34-70-152-83. М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.

6. Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079-84. М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.

7. Правила монтажа расходомерных устройств. РД 50-213. М.: Изд-во стандартов, 1985.

8. Методика оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами. РД 34.20.581.85. М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

9. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. РД 34.26.617-97. М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

11. Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

12. Правила устройства электроустановок, 6-е издание. М.: Главгосэнергонадзор РФ, 1998.

13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Главгосэнергонадзор. М.: Изд-во МЭИ, 1995.

14. Информационное письмо РАО "ЕЭС России" "О коммерческом учете тепловой энергии". ИП-01 (02)-97.

15. Методические указания по составлению отчета электростанции и "АО Энерго" о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522-95.

16. Правила проведения энергетических обследований. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.98. М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

17. Методики определения пределов допускаемых расхождений при определении массы "нетто" груза, перевозимого при бестарных перевозках. МИ 1953-88. М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.

18. Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976-86.

19. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на ТЭС. РД 34.09.114-92. М.: СПО ОРГРЭС, 1993.

20. Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров "Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий". Учебное пособие. М.: МИКСиС, 1998.

21. Транспортный устав железных дорог РФ от 08.01.98 N 2-ФЗ (Собрание законодательных актов РФ. 12.01.98. N 2).

22. Правила поставки газа в РФ от 05.02.98 N 162 (Собрание законодательных актов РФ, N 6).

23. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Утверждена Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России".

24. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждены Департаментом строительства 07.07.98.

25. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97. М.:, СПО ОРГРЭС, 1998.

26. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД 34.20.519-97. М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

27. Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014-86. СПО Союзтехэнерго, 1987.

28. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. Отраслевой руководящий документ. РД 34.09.455-95. РАО "ЕЭС России". М.: 1996.

29. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов. Под редакцией проф. С.И. Сергеева. НГТУ, НИЦЭ, Н. Новгород, 1998.

Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов основные положения. Типовые формы. ГОСТ Р 51379-99

Предисловие

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Общие положения

5. Структура и содержание энергетического паспорта промышленного потребителя тэр

Приложение А. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов

Приложение Б. Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов

Приложение В. Общее потребление энергоносителей

Приложение Г. Сведения о трансформаторных подстанциях

Приложение Д. Установленная мощность потребителей электроэнергии по направлениям использования

Приложение Е. Сведения о компрессорном оборудовании

Приложение Ж. Характеристика холодильного оборудования

Приложение И. Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции

Приложение К. Баланс потребления электроэнергии

Приложение Л. Сведения о составе и работе котельной

Приложение М. Характеристика технологического оборудования, использующего тепловую энергию (пар, горячая вода)

Приложение Н. Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии

Приложение П. Баланс потребления тепловой энергии

Приложение Р. Характеристика топливоиспользующих агрегатов

Приложение С. Баланс потребления котельно-печного топлива

Приложение Т. Характеристика использования моторных топлив транспортными средствами

Приложение У. Баланс потребления моторных топлив

Приложение Ф. Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

Приложение Х. Удельный расход ТЭР на выпускаемую продукцию

Приложение Ц. Перечень энергосберегающих мероприятий

Приложение Ш. Библиография

{"Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы. ГОСТ Р 51379-99" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 N 471-ст) {КонсультантПлюс}}

Источник публикации

М., ИПК Издательство стандартов, 2000

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Начало действия документа - 01.09.2000.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 N 471-ст данный документ введен в действие с 1 сентября 2000 года.

Документ признан национальным стандартом со дня вступления в силу Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

Применение данного документа осуществляется в добровольном порядке, за исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (Постановление Госстандарта РФ от 27.06.2003 N 63).

Постановление Госстандарта РФ от 27.06.2003 N 63 утратило силу с 30 января 2004 года в связи с изданием Постановления Госстандарта РФ от 30.01.2004 N 3.

Применение данного документа осуществляется в обязательном порядке в части требований статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ

Название документа

"Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы. ГОСТ Р 51379-99"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 N 471-ст)